## Slide 1: 数学建模竞赛赛题实例
题 目
地震发生后唐家山堰塞湖泄洪问题研究

## Slide 2: 数学建模竞赛赛题实例
唐家山堰塞湖形成于08年5月12日在我国汶川发生的8.0级强烈地震之时。该堰塞湖的堰塞体沿河流方向达800多米，从最终的实际情况看，从坝顶溢出而溃坝的可能性比其它原因溃坝的可能性大得多。专家收集了大量当时媒体对该堰塞湖情况的报道和博客上的数字地图，其中包括大量珍贵的数据（数据见附件），研究时可收集其它数据作为参考。
请你研究堰塞湖及其泄洪规律，完成以下工作：

## Slide 3: 数学建模竞赛赛题实例
1.建立堰塞湖以水位高程为自变量的蓄水量的数学模型 (数据见附件1）。并以该地区天气预报降雨的50、80、100、150%为实际降雨量建立模型预计自5月25日起至6月12日堰塞湖水位每日上升的高度；
2.唐家山堰塞湖泄洪时记录下了大量宝贵的数据（见附件2），请你利用这批数据尝试在合理的假设下建立堰塞湖蓄水漫顶后在水流作用下发生溃坝的数学模型，建议包含缺口宽度、深度、水流速度、水量、水位高程，时间等变量。

## Slide 4: 数学建模竞赛赛题实例
3.根据数字地图（地图和使用方法见附件3）给出坝体发生溃塌，造成堰塞湖内1/3的蓄水突然下泻时（实际上没有发生）洪水的水流速度及淹没区域（包括洪水到达各地的时间），并在此基础上考虑洪水淹没区域中人口密集区域的人员撤离方案。
4.请根据所建立的数学模型分析当时有关部门所采取对策的正确性和改进的可能性（见附件4）。讨论为应对地震后次生山地灾害 (不限堰塞湖) ，科技人员应设法解决的关键问题，并提出有关建议。

## Slide 5: 评审的一般原则
按照百分制进行打分，最高分为100分
第一部分
摘要、文章总体写作水平 10~15分
第二部分
按题目各部分完成情况85~90分，可能：

## Slide 6: 评审的一般原则
第一问 20~25分
第二问 30分
第三问 25分
第四问 10分

## Slide 7: 评审的一般原则
第一问 20~25分
1. 水位高程与蓄水量关系 10分
（1）根据数据做函数拟合 5分
（2）细致讨论或用其它方法比较 5分
可用DEM高程图做数值积分
2. 下雨、湖水上升高度预测 10分
（1）非降雨来水的水位上升、降雨迟滞效应的水位上升！
（2）直接引用媒体“降雨2毫米，水位上升1米”的结论？

## Slide 8: 评审的一般原则
第二问 30分
1. 简单套用别人的溃坝模型 0～10分
2. 套用别人溃坝模型做分析讨论 10～20分
3. 有创造性，推论正确，结果合理 20～30分

## Slide 9: 评审的一般原则
第三问 25分
1. 溃坝水流方程（模型与结果一致） 10分
2. 下游疏散、撤离人口方案 10分
（1）笼统给出撤离方案 0～5分
（2）给出下游某一市镇撤离方案 0～10分
（3）撤离人口数符合实际。
3. 洪水到达时间 5分
（1）洪水到达某一城市的实际计算
（2）按瞬时溃坝模型计算，洪水到达各地时间
（3）按逐渐溃坝模型计算，洪水到达各地时间
（4）结合最大流量？

## Slide 10: 评审的一般原则
第四问 10分
1. 政府决策的比较与评价 5分
对今后减灾、防灾建议 5分
以上打分方式仅仅是举例说明，不代表实际的评审标准。